Инструкция  по  установке  и  настройке  интерфейса САТ    для  управления  трансивером

и работы  цифровыми  видами.

Microsoft Windows XP / Windows 2000/ Vista.

Возможности интерфейса позволяют практически в полном объеме управлять любым трансивером

(САТ, PTT, SSB, CW, FSK, SQL, цифровые виды связи) посредством компьютерных приложений, если это

не ограничено конструктивной особенностью трансивера. Дополнительно устройство можно

использовать в качестве программатора р/ст.

Модуль предназначен для сопряжения компьютера с трансивером и позволяет работать

как цифровыми видами связи PSK-31, RTTY и т.д., используя программное обеспечение и звуковую карту

компьютера, так и для управления трансивером через USB порт компьютера (USB 1.1, USB 2.0).

Устройство преобразует одну шину USB в виртуальный СОМ* порт. Это реализуется с помощью микросхемы PL2303hxd

Интерфейс полностью совместим со всеми радиолюбительскими программами, работающими в среде

Windows :

DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, Ham Radio Deluxe, UR5EQF, TR4W, N1MM  и множеством других.

Установка драйвера.

Для  операционной  системы  Vista  как  правило  устройство  находится  автоматически  и  по  умолчанию  устанавливаются   нужные драйвера. Если  этого  не  произошло  или у Вас   операционная  система  Microsoft Windows XP / Windows 2000.

Следуйте   далее по  инструкции:

В  папке  «Драйвера»   открываем  подпапку « первый вариант «

1.  Запускаем  установочный файл  USB Driver Installer

2.  Перегружаем компьютер.

3.  Подключаем кабель  интерфейса к USB-порту.

Автоматически находится и распознаётся новое устройство.

Система сообщает Вам об этом в правом нижнем углу панели задач.

Следуем  по  цепочке:  Рабочий стол : «Мой компьютер» кликнем правой кнопкой мыши,  выбираем раздел «Свойства» -> вкладка «Оборудование» -> раздел «Диспетчер устройств» -> раздел «Порты (COM & LPT)». Кликнем мышкой на ArkMicro USB to Serial Ports  правой кнопкой, выбираем «Свойства» - вкладка «Параметры порта» - скорость устанавливаем на 9600.

Для настройки компьютерной программы лога  для работы с трансивером  через  САТ систему интерфейса Вам обязательно понадобится информация о том, какой COM-порт эмулируют драйверы дата-кабеля.

Кликнем  «Мой компьютер» правой кнопкой мыши,  выбираем раздел «Свойства» -> вкладка «Оборудование» -> раздел «Диспетчер устройств» -> раздел «Порты (COM & LPT)».

Находим  ArkMicro USB to Serial Ports(COM*), где значок * номер- виртуального СОМ-порта, который будет нужно  установить в настройках  выбранной  вами  программы  лога при работе с интерфейсом.

Встречается  проблема,  что  система  не  может  найти  файл  библиотеки ser2pl.dll

указываем  путь на  папку  к   файлу  ser2pl

Следует   так же учесть,  что Вам  нужно в  управляющем  терминале- программе  Log  корректно  выставить  все  настройки:  марка  трансивера, номер и скорость  обмена  СОМ  порта,  четность  бит и  т.д.

Стоить  напомнить , что  при  использовании различных  входящих  разъемов USB  Вашего компьютера,  номер  вертуального  COM  порта поменяет  своё значени (номер).

Это нужно  учитывать  при  настройке  терминал- программе  Log.

Следует иметь в виду, что при отключении USB кабеля, виртуальные СОМ порты исчезнут и

появятся вновь автоматически при новом подключении кабеля.

Если при новом подключении USB кабеля происходит кратковременное переключение  PTT и CW некоторое время  это означает, что компьютер успешно установил связь с интерфейсом и  свидетельствует

о корректной работе системы.

Если в этот момент трансивер  был включен, то он несколько раз  кратковременно переключиться на передачу и   вернется  в  режим приема, если  трансивер останется  в  режиме  передачи  проверти  насторйки  порта  управление  по PTT и  CW.

При необходимости можно поменять номер виртуального последовательного порта. Для этого в

менеджере устройств нужно выбрать пункт Порты (COM и LPT) > USB последовательный порт >

Свойства Параметры порта > Дополнительно и задать требуемый номер порта.

Просьба  аккуратно  отнестись  к  подключению  разъема “CLONE”  не  перепутать  с 8  штырьковым разъемом  BAND DATA и FC 800 !

Испольвание  данного  интерфейса  позволит  Вам  использовать  всю  мощь  вашего  комьютора  в  работе  с  Вашим трансивером,  даст  возможность оперативно  переходить  по  спотам  кластера и  менять  настройки трансивера. Работать в  соревнованиях,  автоматически  передавать  цифровую и  теллеграфные сигналы.

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ОТ СЕТИ АППАРАТУРЕ,

ДАЖЕ ВИЛКИ ИЗ РОЗЕТОК НАДО ВЫДЕРНУТЬ!!!

КОРПУС КОМПЬЮТЕРА И КОРПУС ТРАНСИВЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ

МЕЖДУ СОБОЙ ТОЛСТЫМ МЕДНЫМ ПРОВОДОМ!

ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОЕЙ АППАРАТУРОЙ — ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

ЗА ИСПОРЧЕННУЮ АППАРАТУРУ Я НЕ НЕСУ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Всего  хорошего, интересных  и  дальних ВАМ радиосвязей  73!

Виктор UN8GV